## Slide 1
typedef struct {
HSUINT8 warning; // warning status // Output – no need to input (default : RET_WARNING_NONE)
HSUINT8 status; // system Status // Output – no need to input (default : LDWS_STATUS_START)
// 차선 등을 그려줄 영상의 size 입력
HSINT16 lcd_width; // output Image Width // Input – Display Image Width Size (default : 1280)
HSINT16 lcd_height; // output Image Height // Input – Display Image Height Size (default : 720)
// 차선 x, y 값 (lcd_width/height 가 입력 되어야 함)
HS_STRUCT_LANE_POINT_XY left_lane_point; // left lane x, y // Output – no need to input (default : {0,0,0,0})
HS_STRUCT_LANE_POINT_XY right_lane_point; // right lane x, y // Output – no need to input (default : {0,0,0,0})
// warning 민감도, angle 값을 0으로 주면 내부에 설정되어 있는 값이 적용 됨(내부 설정은 left 65도, right 115도)
HSUINT8 left_warning_angle; // Left Warning Line Angle 입력 // Input – Warning발생기준 각도 (default : 65)
HSUINT8 right_warning_angle; // Right Warning Line Angle 입력 // Input – Warning발생기준 각도 (default : 115)
// autoCalibration 영역 정보 (lcd_width/height 가 입력 되어야 함)
HS_STRUCT_LANE_POINT_XY calib_area_top; // calibration area top x, y // Input – Cal 영역(Display Image)의 위 두 점 설정 (default : {320, 180, 960, 180})
HS_STRUCT_LANE_POINT_XY calib_area_bottom; // calibration area bottom x, y // Input – Cal 영역(Display Image)의 위 두 점 설정 (default : {320, 540, 960, 540})
// 경고 기준선 (lcd_width/height 가 입력 되어야 함)
HS_STRUCT_LANE_POINT_XY left_warning_point; // left warning x, y // Output – no need to input (default : {0,0,0,0})
HS_STRUCT_LANE_POINT_XY right_warning_point; // right warning x, y // Output – no need to input (default : {0,0,0,0})
// 소실점 위치 (lcd_width/height 가 입력 되어야 함)
HSINT16 vanishing_point_x; // 소실점 위치 x 출력 // Output – no need to input (default : 80)
HSINT16 vanishing_point_y; // 소실점 위치 y 출력 // Output – no need to input (default : 60)
HSUINT8 Ldws_reset; // Ldws reset // Input – LDWS를 재시작하도록 하는 셋팅(default : 0)
HSUINT8 calibArea_w_gap; // Calibration Area Width 조절 // Input – Cal 영역(Input Image)의 가로 마진 크기 (default : 40)
HSUINT8 calibArea_h_gap; // Calibration Area Height 조절 // Input – Cal 영역(Input Image)의 세로 마진 크기 (default : 30)
HSUINT8 Warning_type; // 0: 단일 경고 1: 경고 시간 선택 // Input – Warning 방식 선택 (default : 0)
HSUINT8 Warning_time; // Warning_type 이 1일 때 0~30으로 조절 // Input – default : 10
} HS_STRUCT_LDWS_CONFIG;